## Slide 1
ПРИВОДЫ
ОТКАТНЫХ ВОРОТ

## Slide 2
MILORD

## Slide 3
Привод MILORD
Модель
Масса створки, кг
MILORD 5C
500
800
MILORD 8C
Скорость,
м/мин
Интенсивность, циклов в час
12
10
>24
>28
Встроенный блок управления
Многофункциональный. Микропроцессорный. Индикация всех действий. Простота и удобство настройки/
Створка ворот до 800 кг
Модельный ряд включает 2 привода, рассчитанных на различную максимальную массу створки ворот:
до 500 кг
до 800 кг
Бытового применения
Лучшее решения в сфере частных домов и загородных коттеджей
идеальное соотношение низкой цены и высокого качества
достаточный набор основных функций и алгоритмов действия
работа со всеми основными устройствами безопасности

## Slide 4
Привод MILORD. Устройство
Блок управления
Sprint 05
Моторредуктор
Концевые выключатели
герконы
Устройство разблокировки
Кожух блока управления
Гнездо для инкодера
Монтажное основание
Защитный кожух
ABC пластик
Корпус
Зубчатая шестерня

## Slide 5
Привод MILORD. Дополнительное оборудование
РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ
RACK 30х12 (JA 146)
длина 1 м
оцинкованная сталь
модуль зубьев m = 4
Комплект крепежа рейки
KIT FIXING (JA 147)
МОДУЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
6100013
Высокочувствительный энкодер. Определяет:
- точное положение створки
наличие препятствия в створе ворот, предотвращает его повреждение
РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ НЕЙЛОН
RACK 30х12 (JA 221)
длина 1 м
до 500 кг
нейлон со стальным ядром
модуль зубьев m = 4
бесшумная
Комплект крепежа рейки
KIT FIXING (JA 222)
- Для работы при ограниченной высоте проезда
- Только для Spin 4 со стрелой 4 м

## Slide 6
Привод MILORD. Блок управления SPRINT 05. Удобство настройки и обслуживания
SPRRINT 05
SPRINT 05 обладает самыми необходимыми функциональными возможностями и потому его настройка очень легка
Время работы двигателя
Защищает двигатель от перегрева и поломки при неисправности концевых выключателей
- 120 секунд ограничение длительности открывания или закрывания
Механическое торможение
после срабатывания концевого выключателя торможение створки ворот происходит за счет проворота моторредуктора
Функция «Автозакрывание»
Обеспечивает самое удобное управление. Достаточно лишь 1 раз нажать кнопку и открыть ворота. Закрывание произойдет автоматически.
задержка автозакрывания 15, 20, 40 секунд
Функция «Парковка»
Во время открывания команды управления игнорируются.
повышает безопасность использования ворот
позволяет сопрягать автоматические ворота с простейшими СКД и организовывать минипарковки.
Функция «Калитка»
Калитка позволяет пропустить пешехода или велосипедиста и не пропустить автомобиль, регулируя степень открывания створки
- открывание в течении 8 секунд
Регулировка усилия на конце створки
обеспечивает бесперебойную работу ворот при различных погодных условиях
осуществляет соответствие стандартам безопасности UNI
Без применения энкодера:
- плавная регулировка потенциометром
С применением энкодера:
4 градации
Определение наезда на препятствие
высокочувствительным энкодером
По обнаружению препятствия блок управления делает реверс в течении 2 секунд. Если препятствие обнаружено во время реверса – останавливает створку.
4 градации чувствительности
Реверс створки
Реакция фотоэлементов на препятствие:
в фазе «открывание»
в фазе «открывание» и «закрывание»

## Slide 7
Привод MILORD. Аксессуары управления и безопасности
RMG 2
Детектор петли
AMIGO
брелоки
AMIGOLD
брелоки
JA 335
6100075
радиоканал Amigo
JA 337
антенна Amigo
BRAVO
брелоки
6100099
радиоканал Bravo
6100012
антенна Bravo
QUICK
Панель с ключом
ORION
фотоэлементы
VEGA
фотоэлементы
VISION
фотоэлементы
GUARD
лампа сигнальная

## Slide 8
FALCON

## Slide 9
Привод FALCON
Модель
Масса створки, кг
FALCON 5C
500
800
FALCON 8C
Скорость,
м/мин
Интенсивность, циклов в час
FALCON 14C
FALCON 20C
1400
2000
12
12
10
10
>24
>28
>24
>24
Встроенный блок управления
Многофункциональный. Микропроцессорный. Индикация всех действий. Простота и удобство настройки. Совершенство алгоритмов работы. Основной и расширенный режимы программирования
Створка ворот до 2000 кг
Модельный ряд включает 4 привода, рассчитанных на различную максимальную массу створки ворот:
до 500 кг
до 800 кг
до 1400 кг
до 2000 кг
Универсального применения
Широкий модельный ряд позволяет автоматизировать как загородную резиденцию с легкими воротами так и проходную большого завода с тяжелыми промышленными воротами.
хорошая цена
отличное качество
превосходная долговечность
колоссальный функционал
максимальная безопасность

## Slide 10
Привод FALCON. Устройство
Блок управления
Sprint 382
Моторредуктор
Концевые выключатели
герконы
Устройство разблокировки
ключом
Кожух блока управления
Гнездо для инкодера
Монтажное основание
Защитный кожух
ABC пластик
Корпус
Зубчатая шестерня

## Slide 11
Привод FALСON. Дополнительное оборудование
МОДУЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
6100013
Высокочувствительный энкодер. Определяет:
- точное положение створки
наличие препятствия в створе ворот, предотвращает его повреждение
РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ
RACK 30х12 (JA 146)
длина 1 м
оцинкованная сталь
модуль зубьев m = 4
Комплект крепежа рейки
KIT FIXING (JA 147)

## Slide 12
Привод FALCON. Блок управления SPRINT 382. Удобство обслуживания и пользования
Функция «Напоминание»
Сигнальная лампа по мигает 2 секунды перед каждым движением ворот, напоминая о необходимости техобслуживания
SPRRINT 382
Функция «Положение створки»
Обеспечивает быструю регулировку положения привода относительно ворот
Функция «Счетчик циклов»
Показывает на дисплее количество выполненных циклов
Функция «Автозакрывание»
Обеспечивает самое удобное управление. Достаточно лишь 1 раз нажать кнопку и открыть ворота. Закрывание произойдет автоматически
Функция «Парковка»
Во время открывания команды управления игнорируются
Функция «Калитка»
Калитка позволяет пропустить пешехода или велосипедиста и не пропустить автомобиль, регулируя степень открывания створки

## Slide 13
входа для фотоэлементов
«открывание» и «закрывание»
Реакция : реверс или реверс по выходу препятствия
Привод FALCON. Блок управления SPRINT 382. Безопасность и функциональность
Функция «Страгивание»
В начале движения привод развивает максимальное усилие в течении 1 секунды.
Функция «Электронный тормоз»
Гасит инерцию створки ворот при подходе к конечным точкам после прохождения концевого выключателя
Функция «Замедление»
Замедляет скорость движения створки до и\или после прохождения концевых выключателей
Функция «Тест фотоэлементов»
Перед каждым открыванием и закрыванием блок управления тестирует исправность фотоэлементов
Определение наезда на препятствие
высокочувствительным энкодером
По обнаружению препятствия блок управления делает реверс в течении 2 секунд
Время работы двигателя
Защищает двигатель от перегрева и поломки при неисправности концевых выключателей
Регулировка усилия на конце створок
обеспечивает бесперебойную работу ворот при различных погодных условиях
осуществляет соответствие стандартам безопасности UNI
Функция «Предварительное включение сигнальной лампы»
Миганием в течении 5 секунд предупреждает пользователя об открывании створок ворот

## Slide 14
Привод FALCON. Аксессуары управления и безопасности
RMG 2
детектор петли
AMIGO
брелоки
AMIGOLD
брелоки
JA 335
6100075
радиоканал Amigo
JA 337
антенна Amigo
BRAVO
брелоки
6100099
радиоканал Bravo
6100012
антенна Bravo
QUICK
панель с ключом
ORION
фотоэлементы
VEGA
фотоэлементы
VISION
фотоэлементы
GUARD
лампа сигнальная
WIRE EDGE
бордюр безопасности
OPTICAL EDGE
бордюр безопасности
SAFETY EDGE “E”
бордюр безопасности

## Slide 15
Привод INDUSTRIAL SLIDER
Модель
Масса створки, кг
INDUISTRIAL SLIDER
3 500
Скорость,
м/мин
Интенсивность, циклов в час
11
>45
Встроенный блок управления
GEO 05. Многофункциональный. Микропроцессорный. Индикация всех действий. Простота и удобство настройки. Работа с аксессуарами безопасности и управления.
Створка ворот до 3500 кг
Модельный ряд включает единственный привод, способный решить любую задачу
Промышленного применения
Надежное решение для автоматизации въезда на промышленную территорию, оснащенную массивными откатными воротами
220/380 В
маслонаполненный редуктор
регулировка усилия фрикционной муфтой в масляной ванне
окрашенный стальной защитный кожух

## Slide 16
БЛАГОДАРИМ
БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕ
ЗА
ВНИМАНИЕ